PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenie ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

1. Remont Ujeżdżalni

1.1. Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych - 156,778 m2

- Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku- 230,418 m2

- Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 230,418 m2

- Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu- 2,675 m3

- Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 0,401 m3

1.2. Roboty budowlane

1.2.1. Roboty ziemne

- Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II -52,240 m3

- Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II -30,492 m3

- Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii I-II -9,084 m3

- Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw -1,290 m3

- Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II- 80,972 m3

- Podkłady na podłożu gruntowym z piasku -61,035 m3

1.2.2. Roboty żelbetowe i fundamentowe

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 - 3,422 m3

- Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu- 6,528 m3

- Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu - 1,500 m3

- Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0,049 t

- Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 0,177 t

- Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu Pochylnia - 2,322 m3

1.2.3. Roboty murarskie i tynkarskie

- Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2- 52,240 m2

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - 52,240 m2

- Fundamenty z cegły na zaprawie cementowej -10,430 m3

- Tynki zwykłe kategorii II oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie 83,440-  m2

1.2.4. Roboty przeciwwilgociowe

- Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -28,260 m2

- Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - 28,260 m2

- Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10- 99,568 m2

- Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu- 99,568 m2

- Wykonanie wyobleń (faset) -91,600 m

1.2.5. Roboty ciesielskie

- Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 15,0m-Montaż elementami scalonymi - Wiązary dachowe-dach nad ujeżdzalnią- 159,950 m2

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe o dł. ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 -1,970 m3

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2- 1,429 m3

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej słupy o dług. ponad 2m i przekroju ponad 180cm2- 0,749 m3

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej ramy górne i płatwie o dług. ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 -0,442 m3

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2- 1,593 m3

- Łacenie połaci dachowej łatami 4x5 - 262,960 m2

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej wiatrownice -0,078 m3

- Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien-31,600 m

- Ścianki obite jednostronnie deskami o grubości 25mm - 163,867 m2

- Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowych antresoli, pochylni, podestu, schodów- Analogia- 5,910 m3

- Balustrada drewniana na pomoście drewnianym -53,970 m

1.2.6. Roboty dekarskie

- Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach przybite kontrłatami -262,965 m2

- Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą trapezową stalową  - 262,965 m2

- Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe w rozwinięciu śr.15cm -  31,600m

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe w rozwinięciu śr.15cm -12,800m

- Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - 2 7,900 m

- Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną - 31,600 m

1.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

- Wrota stalowo-drewniane rozwierane dwuskrzydłowe bez furtki, nieocieplone - 2 szt

- Drzwi stalowo-drewniane rozwierane jednoskrzydłowe, nieocieplone 0,90x2,05m- 1 szt

- Okna krosnowe inwentarskie malowane i szklone fabrycznie płytami jednokomorowymi z poliwęglanu 0,70x0,80m – 21  szt

- Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych płytami jednokomorowymi z poliwęglanu -ANALOGIA-Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub. 8 mm- 11,760 m2

- Drzwi i wrota deskowe rozwierane o skrzydłach pełnych 1,0x2,10m - 2 szt

1.3. Roboty elektryczne

1.3.1. Instalacje elektryczne

- Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m- 30 m

- Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m- 30 m

- Montaż przewodów o przekroju do 50mm2 rozciąganych ręcznie YKY 4x10mm2  - 0,03 km/przew

- Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm – 30 m

- Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m-  30m

- Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża skrzynka XL3-400- 1 szt

- Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach S301  B16- 3 szt

- Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach S303  B16 - 1szt

- Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach P301 25-30-AC- 1 szt

- Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach P304 25-30-AC- 1 szt

- Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach 313 25A - 1szt

- Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach ROZŁĄCZNIK VISTOP 63 A 3P- 1 szt

- Montaż na gotowym podłożu opraw bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych, zawieszanych przelotowych- oprawy żarowe- 1 kpl

- Montaż na gotowym podłożu opraw bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych, zawieszanych końcowych- oprawy żarowe- 3 kpl

- Montaż na gotowym podłożu opraw pyłoodpornych z puszką rozgałęźną w obudowie stalowej, z gwintem E40, z podłączeniem przelotowym – oprawa sodowa- 2 kpl

- Montaż na gotowym podłożu opraw pyłoodpornych z puszką rozgałęźną w obudowie stalowej, z gwintem E40, z podłączeniem końcowym- oprawa sodowa- 1 kpl

- Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do podłoża drewnianego- 95m

- Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach-  95m

- Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 3x1.5mm2- 30 m

- Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 3x2.5mm2- 45m

- Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 5x2.5mm2- 10m

- Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego- 2 szt

- Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych krzyżowych 2-biegunowych z tworzywa sztucznego -1 szt

- Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2- 1 szt

- Przykręcenie gniazd wtyczkowych metalowych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/4mm2- 1 szt

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy – 1 pomiar

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar - 2pomiary

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, pomiar pierwszy – 1 pomiar

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego- 2 pomiary

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia- 1 pomiar

1.3.2. Instalacja odgromowa

- Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m- 64,500m

- Układanie w rowach kablowych, bednarki o przekroju do 120mm2 - 64,500 m

- Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm – 5m

- Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm, na dachu stromym pokrytym blachą- 67,550m

- Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na  budynkach, z pręta o średnicy do 10mm w drewnie- 16,450 m

- Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęźnych 3-wylotowych- 9 szt

- Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych-  1szt

- Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut – płaskownik - 5 szt

- Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm2, w wykopie- 5 szt

- Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m- 64,500 m

- Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar- 1 szt

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Wykonawca zadba o czystość i estetykę podczas realizacji zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie objętym zapytaniem, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i zachowanie wskazanego terminu realizacji.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z przepisami BHP.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia- 4 miesiace od dnia podpisania umowy

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby do kontaktu:

Imię I nazwisko – Maria Skowyra tel. 500 254 560

Edyta Włoch tel. 506 572 651

e-mail:  keblo.szansa@gmail.com

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na remont budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenie ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia

w ramach projektu pn. W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego.”

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

Oferty można składać:

- Pocztą lub osobiście na adres

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „SZANSA”, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica z dopiskiem „Oferta realizacji projektu”, za potwierdzeniem odbioru

- przesłać skan oferty e-mailem na adres: keblo.szansa@gmail.com

- przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na  nr (81) 882 50 11

Termin składania ofert: 7 dni od daty ukazania się zapytania ofertowego

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR  .....

realizowana w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Nr LGD-2/LPK/IUT/14/2013

zawarta w dniu .................  w ……………….,

pomiędzy:

Stowarzyszeniem Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „SZANSA”, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą:  ...............................................

mającą siedzibę w miejscowości .................................

działającą na podstawie  ................. pod numerem ............

NIP: ............................            REGON: ................................

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez: ............................................

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest …………………………………….

§ 2

Termin realizacji zamówienia: ……………………….. r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy dla Zamawiającego  zgodnie z określonymi w zapytaniu wymogami.

§ 4

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ogółem: ……………………… zł.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie na konto

Wykonawcy podane na fakturze po odebraniu  wykonanych prac protokółem odbioru

;t j.

- roboty rozbiórkowe -  wynagrodzenie za usługę   - ................. zł brutto

- roboty budowlane  płatne w 2 transzach:  50% przy rozpoczęciu prac

budowlanych  w kwocie  - ..........................zł. brutto i 50% po zakończeniu prac przy odbiorze końcowym w kwocie .......................zł. brutto

3.  roboty  elektryczne – wynagrodzenie za usługę – ..........................zł brutto                po odebraniu końcowym i rozliczeniu projektu .

4. wymiana podłoża na ujeżdżalni  - ........................... zł brutto po rozliczeniu               końcowym.

przelewem w ciągu 7 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury Zamawiającemu.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  
sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Wykonawca 							Zamawiający

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

……………………………..

(miejscowość, data)

……………………………..

(pieczęć oferenta)

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania

Rozwoju Niepełnosprawnych - „SZANSA”,

Kębło 7, 24-160 Wąwolnica

OFERTA

Na remont budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenie ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia.

w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr LGD-2/LPK/IUT/14/2013

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa................................................................................................................

Siedziba.............................................................................................................

Nr telefonu/faksu................................................................................................

NIP: ……………………………………………………………………………

Oferujemy remont budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenie ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia.

zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną kwotę:

netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. .............................................. zł.

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

# Text boxes

Zapytanie ofertowe

Dotyczące Remontu budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenie ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia.

w ramach Projektu LGD-2/LPK/IUT/14/2013  pn „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego.”

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”